## Slide 1
3D Gebouwen
Luchtfoto
Maaiveld
Inmetingen
Het samenstellen van een 3D Omgevingsmodel vanuit verschillende bronnen
Omgevingsmodel
Ontwerp
3D Topografie

## Slide 2: Luchtfoto’s gebruiken (bron: Beeldmateriaal) bestandsformaat : Geotiff (.tif / .tiff)
Download
2022_154000_456000_RGB_hrl.tif
(naamgeving > jaargang : 2022
> RGB kleuren > hoge resolutie luchtfoto)
Autodesk Revit
Insert image
Coördinaat linksonder (XY)=>
Locatie: 154000,456000
Afmeting 1:1 [1000x1000m]
Autodesk AutoCAD
Trimble Sketchup
Insert image
Coördinaat linksonder (XY)=>
Locatie 154000,456000
Afmeting 1:1 [1000x1000m]
Civil3D - BricsCAD - Bentley
Insert image
Locatie: auto
Afmeting : auto

## Slide 3: Kaart of luchtfoto gebruiken met Qgis, methode : World file bestandsformaat: .jpeg
Export
[mymap].tif
RD positie: metadata opgenomen in de file
Civil3D – BricsCAD - Bentley
Insert as image
Locatie: auto
Afmeting : auto
Kaart of luchtfoto gebruiken
met Qgis, methode : Geotiff bestandsformaat : .tif
Export
[mymap].jpeg
RD positie: opgenomen in world file
Civil3D – BricsCAD - Bentley
Insert as image
Locatie: volgens .jgw
Afmeting : volgens .jgw
World file
[mymap].jgw

## Slide 4: 3D topografie gebruiken (bron: 3D basisvoorziening) bestandsformaat : CityJSON (.json)
BricsCAD BIM
Trimble Connect
Trimble Sketchup
DXF IFC SKP
Grasshopper
Download
26hn1_2020.zip (kaartnummer, jaartal)
De juiste deelkaart kiezen
4 gebieden (1: noordwest, 2: noordoost, 3: zuidwest, 4: zuidoost)
Bijvoorbeeld deel 4 : 25hn1_04.json
Autodesk Revit
TU Delft CityJSON importer
Blender (opensource)
CityJSON importer
AutoMapki
Converter
FME
Data transform
DWG DXF IFC
SKP RVT

## Slide 5: 3D gebouwen gebruiken (bron: 3D BAG) bestandsformaat : CityJSON (.json) of Wavefront (.obj)
Autodesk
AutoCAD
Download
3dbag_v21.._903.json (jaartal, kaartnummer)
Autodesk Revit
TU Delft CityJSON importer
Blender
(opensource)
Addon
AutoMapki
Converter
BricsCAD BIM
Trimble Connect
Trimble Sketchup
DXF IFC SKP
DWG DXF IFC
SKP RVT
FME
Data transform
Autodesk Revit
GIS2BIM
Rodema
Plugin

## Slide 6: Hoogtedata maaiveld gebruiken (bron: AHN) bestandsformaat : Geotiff (..tiff) of Lidar scandata (.LAS/LAZ)
Download
5M_39HN2.tif (grid, kaartnummer)
DTM (Digitaal Terrein Model)
Keuze raster : 0.5x0.5m of 5x5m
Qgis
(opensource)
Civil3D / Bentley
Kleuren en hoogtelijnen,
3D DTM van
Projectgebied
XYZ bestand voor
projectgebied
Autodesk Revit
Trimble Sketchup
BricsCAD BIM
CloudCompare
(opensource)
Kleuren en hoogtelijnen,
Lidar bestand voor
projectgebied
Autodesk Recap
Trimble Connect
BricsCAD BIM

## Slide 7: Scandata gebruiken (ruwe data vanuit inwinning AHN) bestandsformaat : Lidar scandata (.LAZ)
Download
38GN2_02.LAZ (kaartnummer, deelgebied 2 van de 24)
Visualisaties
Qgis
(opensource)
CloudCompare
(opensource)
Filter classificaties,
aanpassing voor
projectgebied
Trimble Connect
Trimble Sketchup
BricsCAD BIM
Autodesk ReCap
(conversie)
Autodesk Revit
AutoCAD / Civil3D Navisworks
CloudCompare
(opensource)
Autodesk ReCap
(conversie)
Filter classificaties,
aanpassing voor
projectgebied
Autodesk Revit
AutoCAD / Civil3D Navisworks